Antiguo Muelle

Ubicación Geográfica:

Latitud 47º 46' Sur - Longitud: 65º 54' Oeste

Tipo de Puerto:

Natural, multipropósito, preponderante actividad pesquera.

Cota de Muelle:

+ 7,65 mts. referida al cero local de Hidrografía Naval.

Profundidades a pié de Muelle -Referida al Cero Local-:

UN PROMEDIO DE 10 MTS.

EN SITIO Nº 1 Y 2 - 8,10 Mts.

EN SITIO Nº 3 Y 4 - 11 Mts.

Calado Máximo de entrada o Salida del Puerto/Terminal:

Veintisiete Pies (27 Pies).

Canal de acceso:

Ancho 200 m.

Vías de navegación, accesos por agua:

Cartas H.361, H.360, 19 y 60. Véanse características en Pub. H.202 Faros y Señales Marítimas, Parte 2.

Puerto Deseado está situado en la boca del río del mismo nombre. El brazo de mar se interna conformando una ría que sigue la dirección E-W y en ella la marea oceánica ejerce influencia hasta unas 20 millas de la boca, en el paraje llamado El Paso.

Derrota:

La entrada, limitada al N por las piedras de la Guardia y punta Cascajo, y al S por la isla y restinga Chatfers, es fácil de tomar, por ser recta, aunque la corriente alcanza una velocidad de 5 a 6 nudos, tirando casi en sentido de su eje.   Viniendo del norte, una vez pasado el arrecife Sorrell y avistado el montículo El Torreón, se seguirá gobernando al S hasta visitar las balizas que determinan la primera enfilación de entrada. Esta enfilación puede tomarse desde a 7 u 8 millas fuera del puerto.   Se navegará por esta primera enfilación y luego se tomará la enfilación interior (2da). Que pasa 80 m. al S del veril de los a5,5 metros que contornea punta Cascajo.   Desde esta enfilación se caerá oportunamente al fondeadero elegido. Debe tenerse en cuenta el horario de puesta del sol, ya que en determinada época del año el mismo dificulta el avistaje de la segunda enfilación.

Practicaje:

Es zona de practicaje obligatorio para buques de bandera extranjera. La zona de espera y de embarco es la misma del fondeadero exterior. En caso de mal tiempo. el práctico embarca sobre la enfilación interior.

Remolcadores:

Hay servicio de remolques, pero no resulta indispensable para las maniobras de ingreso y salida de puerto.

Mareógrafo:

Al este del sitio 1 del muelle de la UN.E.PO.S.C. se encuentra instalado un mareógrafo de características convencionales.

Comunicaciones, estaciones costeras:

SECOSENA. Para movimiento de buques llamar L4N: 4149; 8294 y 4125 Khz. 
Para movimientos portuarios llamar L4N; 156,4Í;156,6;156,7 y 156,875 Mhz. Canales 9,12,14,15,16 y 77. 
Para seguridad humana "Emergencias" llamar L4N: 2182 VHF Khz Canal 16.

Cierre de Puerto:

Cuando se den las condiciones hidrometeorológicas que a continuación se de tallan:

Vientos con una intensidad de 40 kms/hs o más.

Visibilidad mínima de 1.000 mts para buques con o sin elementos de ayuda al la navegación en perfecto funcionamiento (Radar, GPS c/Ploter).

Estadística de Intensidad de Vientos Predominantes (sectores, velocidad y promedio):

NW y SW (10 NS.)

Intensidad de Corriente Promedio (velocidad y dirección respecto al frente de atraque):

Quince nudos (1,5 Ns.) paralelo al frente de atraque.

Sistema de Amarre:

El sistema de Amarre está constituida por Bitas/Bolardos, posee además, defensas de goma, barandas, guardarrieles y guardacantos.

Sistema de Lucha Contra Incendio:

Tres líneas de lucha contra incendio situado en los sitios Nº 3 y Nº 4. Un tanque de espuma de tres Mil Litros (3.000 lts), el cual se encuentra ubicado en el sitio Nº 4.

Sistema de Iluminación:

Se encuentra distribuida de la siguiente forma en:

Sitio Nº 1 Cantidad 3 torres de 5 reflectores c/u.

Sitio Nº 2 Cantidad 3 torres de 5 reflectores c/u.

Sitio Nº 3 Cantidad 2 torres de 3 reflectores c/u y 1 torre de 2 reflectores.

Sitio Nº 4 Cantidad 3 torres de 2 reflectores c/u. 1 torre de 3 reflectores y 1 torre de 5 reflectores.

Características Técnicas de los Buques:

Eslora Máxima: 150 MTS.

Mangas Máxima: SIN LIMITE.

Apto para buques:

Ultramar, Cabotaje  Nacional e Internacional y Pesqueros.

Relevamiento con inspectores Técnicos:

No necesita relevamiento técnicos.

Muelles

Existen tres muelles:

A) El administrado y explotado por la UN-E-PO-S-C-, público de uso público y multipropósito.

B) El de la empresa GIPSY S.R.L., de tipo privado y uso público.

C) El de la empresa Pescasur, de tipo privado y uso privado.

Capacidad Operativa de los Muelles:

Muelle de la UN.E.PO.S.C.

Frente operativo total de 524 m. de muelle dividido en 4 SITIOS, a saber:

|  | SITIO N° 1: con 128,60 m, de long., ancho min. 22 m.; máx. 30 m. |
| --- | --- |
|  | SITIO N° 2: con 145,85 m. de long., ancho min. 22 m.; máx. 30 m. |
|  | SITIO N° 3: con 125 m. de long., ancho: 17 m. |
|  | SITIO N° 4: con 125 m. de longl, ancho: 17 m. |

Referencias Hidrográficas:

CARTA ARGENTINA H.361 . S.H.M.

Huso Horario:.........................................+3

Régimen de marea:..................................semi diurno 4 h 24m

Establecimiento de puerto medio: ...........oh 14m

Nivel medio:............................................3,20m.

Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 3,20 m. debajo del nivel medio.

Defensas:

Sitio 1 y 2 con frente de madera y amortiguadores de goma.

Sitio 3y 4 con escudos metálicos, recubiertos con material antifricción; y amortiguadores de goma, en óptimo estado.

Bitas:

En buen estado.

Sitios 1 y 2:10 de 80 tons.

Sitios 3 y 4: 9 de 30 tons. y 3 de 100 tons.

Infraestructura:

Elementos mecánicos propios para operaciones de carga/descarga.

l grúa s/neumáticos de 50 tons. de capacidad.

l grúa s/neumáticos de 45 tons. de capacidad.

l grúa s/neumáticos de 41 tons. de capacidad.

l motoestibadora de 4 tons. de capacidad.

l motoestibadora de 2 tons. de capacidad.

Murchinson S.A.:

2 grúas BLH Lima de 35 tons. de capacidad.

6 motoestibadoras de 2,5 tons. de capacidad.

4 cintas transportadoras de 5 mis. de longitud.

Loginter S.A. :

l grúa Kato de 45 tons. de capacidad.

4 motoestibadoras de 3,5 tons.

2 cintas transportadoras de 5 m. de longitud

Gipsy S.R.L.

2 grúas Takraf de 50 tons. de capacidad.

2 motoestibadoras de 2,5 tons. ce capacidad.

Logística austral

3 motoestibadoras de 2,5 tons. de capacidad.

l motoestibadora de 7 tons. de capacidad.

Capacidad de Almacenaje:

Cuenta con un depósito para mercaderías de importación exportación de 572 m2 cubiertos.

Al mismo efecto existe una plazoleta cercada de 1000 m2.

Se dispone de una plazoleta abierta para todo tipo de mercadería pesada (cajones, equipos, contenedores, vehículos, maquinarias, etc.) de aproximadamente 10.000 m2, y una playa de estacionamiento para camiones de aproximadamente 8000 m2.

Circulación:

Capacidad de circulación de vehículos pesados y livianos sin inconvenientes. Aún operando el puerto a pleno. Dos accesos al puerto, conectados con la Ruta N° 281, que a su vez se une a la Ruta Nacional N° 3, ambas asfaltadas. Próximamente se dispondrá de un tercer acceso para vincular en forma directa al puerto con la zona industrial pesquera.

Servicios Disponibles:

Agua Potable:

El servicio es atendido por la UN.E.PO.S.C.. Se cuenta con un reservorio de 200 mil litros, para los SITIOS 1 y 2, y de 180 m/litros para los SITIOS 3 y 4. El SITIO 1 posee una toma de 2,5" con un caudal de 18/20 m3 hora c/u; el SITIO 2, dos tomas de 2,5", con un caudal de 18/20 m' hora c/u; los SITIOS 3 y 4 tienen 3 tomas de 2,5" con un caudal de 25/28 m" hora c/u.

Provisión de Combustible:

Es prestado por empresas privadas. La capacidad total de almacenamiento es de 13.500 M3 Para aprovisamiento a buque se cuenta con las siguientes bocas surtidoras:"

En el SITIO 1: 7 bocas de 2,5" y 2 de 4"

En el SITIO 2: 8 bocas de 2,5" y 2 de 4"

En el SITIO 3: 2 bocas de 4".

En el SITIO 4: 2 bocas de 4"

Muelle GIPSY TRASLADOS MARINOS S.R.L.

Muelle: frente de atraque principal, 50 m.

Calado: 6,00 m.

Para operaciones de: Movimiento de cargas.

Reparaciones y mantenimiento de buques a flote.

Sevicios:

Sistema lucha contra incendio. Agua potable - combustibles - lubricantes. Energía 220/380 V Desagote de sentinas. Teléfono . Fax . DDI . Telex . E-Mail . Internet. VHF . BLU . SSB. Sanitarios.

Frente de atraque auxiliar: 20 m.

Calado: 4 m.

Para operaciones de: apoyo con embarcaciones de servicio a buques en rada.

Fondeaderos Interiores:

El fondeadero para buques grandes se encuentra marcando aproximadamente el montículo El Torreón a los 175° y la baliza Alonso a los 045°. Conviene fondear lo más al norte que permita el calado del buque, con el fin de disminuir los efectos de la corriente cuya intensidad aumenta hacia la costa sw. Es el mejor lugar como tenedero pero no es nada seguro; no es reparado de los vientos. Sobre todo de los del O. y presenta el inconveniente de no poder fondear allí más de un buque. El fondo es duro, y en ocasiones hace garrear las anclas.

Se recomienda no fondear sobre la enfilación interior a los efectos de no dificultar la visualización de la balizas Magallanes a los buques de entrada.

La posición del buque se puede verificar en cualquier oportunidad, ya sea por marcaciones visuales o por radar. Son visibles desde el fondeadero las balizas Alonso, Estación y Magallanes, la península de las Barrancas, El Torreón y otros puntos característicos situados en la carta: chimenea del frigorífico y el mástil de la Prefectura

El balizamiento nocturno sirve a los mismos fines.

Fondeadero Exterior:

Los buques que deban esperar marea o muelle libre, tienen buen fondeadero al SSE de la roca Foca en profundidades que oscilan entre los 15 y 20m.

Hay información de buques que en dicho fondeadero han aguantado el ancla con 6 grilletes de cadena y sin inconvenientes.

Vientos fuertes del sector O.

También es recomendable como buen fondeadero de espera la zona SSE de la entrada al puedo, a unas 3 millas de la costa (LaL 47° 47'5 s, Long. 65° 47'8 O), donde se aguantaron vientos fuertes del sector NO y NNE.

Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 3,20 m debajo del nivel medio.

Dique Seco:

En el primer trimestre de 1998 se inauguró un dique seco con capacidad para buques de hasta 80 mts de eslora en el lado Oeste del muelle de Gipsy, único en la Patagonia, emprendimiento realizado por capitales privados de la localidad.

El Dique permite el carenado simultáneo de dos buques de hasta 40 metros de eslora o el de uno de hasta 85 metros de eslora máxima.

Cuenta con todos los elementos mecánicos y el equipamiento necesario para la ubicación de los buques en los picaderos y para las posteriores tareas de reparaciones navales sobre casco, máquinas, propulsión, etc.

AMPLIACIÓN MUELLE PUERTO DESEADO DE LA UN.E.PO.S.C.

Está prevista la ampliación en 214 mts. de longitud de atraque del actual muelle en la zona denominada sitio 0. Subsidiariamente se construirá una playa pavimentada de 4.500 mts2, previéndose sistemas de iluminación, camino vinculante, instalaciones contra incendios, sistemas de radiocomunicaciones, instalación de un nuevo mareógrafo y recambio del sistema de defensas.

Estadísticas:

Tipo de Mercaderias que operan comercialmente:

Pescado, Lana, Cordero, Liebre, Conejo, Minerales y Productos Petroleros..

Cantidad de Buques Entrados en los últimos Años:

En el año 1995. Cantidad - 695.

En el año 1996. Cantidad - 646.

En el año 1997. Cantidad - 838

Movimiento Total de Mercaderías:

307.321 Toneladas